КОМПАНИЯ CHINFA ELECTRONICS IND., CO. LTD.

( СЕРТИФИЦИРОВАННА ПО ISO 9001 )

# ADA25 - 12 - 230 CE  ( ADA80 - 12 - 230 CE  )

Преобразователи постоянного напряжения серии ADA фирмы CHINFA предназначены для электропитания различных бытовых устройств расчитанных на сетевое напряжение ~220 вольт. Они выпускаются на различную выходную мощность : 25, 80, 150 Вт.

# ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Все технические данные приведены для номинального напряжения, при полной нагрузке,T=25 С если не указано иное.

* Входной разъем постоянного тока................... Штеккер прикуривателя  (Штеккер прикуривателя с кабелем 92 см. )

* Охлаждение: ....................................... .............. Естесственное воздушное охлаждение

* Материал корпуса: ....................................... ...  Пластик

* Измерение: ....................................... ........ .......  110 x 55 x 30mm (120 x 85 x 39.5mm )

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВХОДА

* Входное напряжение: ....................................... 12VDC (11 ~ 14. 5VDC)

* Номинал плавкого предохранителя: ................T4A / 250V ( 10A / 250V )

* Размер плавкого предохранителя: ....................5 x 20mm  ( 6.3 x 30mm )

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

* Выходная мощность.......................................    23VA ( 80VA )

* Частота выходного напряжения : .................... 52Hz

* Непрерывная потребляемая мощность.............23VA ( 80VA )

* Форма выходного сигнала : ..............................Прямоугольная волна ( Модифицированная синусоида )

* Выходная мощность пиковая : .........................40VA ( 160VA )

* Регулировка выхода : ................................... .... 10 %

* Индикатор выходного напряжения : ................ Зеленый светодиод

* Выходные гнезда : ....................................... ..... Евророзетка

# КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА

* Защита от перегрузки : ............................. ...... 35VA ± 10VA ( 110VA ± 10VA )

* Отключение аккумулятора : ........................... 10V ± 0. 5V

* Термозащита : ............................... . . ........... ....60 ± 5 С

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

* CE    ( * CE  * TUV   * GS )

По поводу поставок преобразователей ADA25 - 12 - 230 CE  и  ADA80 - 12 - 230 CE  обращайтесь по адресу :

г. Самара, ул. Самарская 168, магазин «Радиодетали», тел./факс: (8462) 42-36-81, e-mail: radio@samaramail.ru